計算レポート

・検討プロセス
1. ブーム傾斜角の算出
2. ブーム断面での作用荷重の算出
3. 板厚の想定
4. 各断面高さと断面積の算出
5. 断面二次モーメント＆断面係数算出
6. 引っ張り・圧縮＆曲げ応力の算出
7. せん断応力の算出
8. 最大合成応力＆安全率の確認
9. 各板厚の決定

・条件
F1x = 60KN
F1y = 252KN
F4x = 250KN
F4y = 40KN
L4 = 1000mm

・計算
【A4断面について】
≪板厚　Ts=Tv=8mm≫
Fy = F4y * cosα + F4x * sinα = 118KN
Fx = F4x * cosα + F4y * sinα = 224KN

A4断面の曲げモーメント	M = Fy * L4 = 118.023 *10^6 N*mm
A4断面の全断面積	A = 10.1 * 10^3 mm^2
A4断面の断面係数	S = 1.064 M mm^3

Sbottomの引っ張り応力
σ = 132.95 MPa
Fyによるせん断応力
τ = 11.63 MPa
合成応力 = 133.46 MPa

ss400 の許容応力（安全率３）＝140N/mm^2とするなら、発生する応力は許容応力を超えていない。

【A3断面について】
≪板厚　Ts=Tv=8mm≫
A3断面の曲げモーメント	M = Fy * L = 228.9 *10^6 N*mm
A3断面の全断面積	A = 12.384 * 10^3 mm^2
A3断面の断面係数	S = 1.701 M mm^3

Sbottomの引っ張り応力
σ = 152.67 MPa
Fyによるせん断応力
τ = 9.53 MPa
合成応力 = 152.97 Mpa

ss400 の許容応力（安全率３）＝140N/mm^2とするなら、発生する応力は許容応力を超えているので、板厚の再検討が必要。

≪板厚　Ts=Tv=9mm≫
A3断面の曲げモーメント	M = Fy * L = 228.9 *10^6 N*mm
A3断面の全断面積	A = 12.384 * 10^3 mm^2
A3断面の断面係数	S = 1.701 M mm^3

Sbottomの引っ張り応力
σ = 152.67 MPa
Fyによるせん断応力
τ = 9.53 MPa
合成応力 = 152.97 Mpa

ss400 の許容応力（安全率３）＝140N/mm^2とするなら、発生する応力は許容応力を超えていない。

【A2断面について】
≪板厚　Ts=Tv=8mm≫
A2断面の曲げモーメント	M = Fy * L = 77.6 *10^6 N*mm
A2断面の全断面積	A = 9.5 * 10^3 mm^2
A2断面の断面係数	S = 0.90 M mm^3

Sbottomの引っ張り応力
σ = 109.7 MPa
Fyによるせん断応力
τ = 12.4 MPa
合成応力 = 110.38 Mpa

ss400 の許容応力（安全率３）＝140N/mm^2とするなら、発生する応力は許容応力を超えていない。

【A1断面について】
≪板厚　Ts=Tv=8mm≫
Fy = F1y * cosβ + F1x * sinβ = 182KN
Fx = F1x * cosβ + F1y * sinβ = 186KN

A1断面の曲げモーメント	M = Fy * L = 200 *10^6 N*mm
A1断面の全断面積	A = 13 * 10^3 mm^2
A1断面の断面係数	S = 1.6 M mm^3

Sbottomの引っ張り応力
σ = 153.2 MPa
Fyによるせん断応力
τ = 15.7 MPa
合成応力 = 154.0 Mpa

ss400 の許容応力（安全率３）＝140N/mm^2とするなら、発生する応力は許容応力を超えているので、再検討する。

≪板厚　Ts=Tv=9mm≫
Sbottomの引っ張り応力
σ = 136.3 MPa
Fyによるせん断応力
τ = 13.9 MPa
合成応力 = 137 Mpa

ss400 の許容応力（安全率３）＝140N/mm^2とするなら、発生する応力は許容応力を超えていない。

以上の計算を踏まえると、全断面において、 Ts=Tv=9mmとする。